- 下記工事について適正に監理を行い法に適合していることを確認しましたので関係資料を添付し報告いたします。

木造3階建て中間検査チェックシート

| 建築敷地の所在地 |  |
| --- | --- |
| 確認年月日・番号 |  |
| 建築主住所氏名 | TEL |
| 工事監理者住所氏名 | TEL |
| 工事施工者住所氏名 | TEL |

| 項目 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果 | 検査機関用1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 検査方法2 | 結果 |
|  |  |  |  |  |  | A：目視検査 B：計測検査 C：監理者報告 | 良否 | 備考 |
| ①敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | ａ）敷地の高さ形状寸法 道路との接続状況 ｂ）擁壁の設置状況 ｃ）建築物の配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②全体･共通事項 | ａ）柱、横架材、筋かい等の位置の確認 |  |  |  |  | Ａ |  |  |
|  | ｂ）木材の樹種等、形状、寸法の確認 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |
| ③基礎･地盤 | ａ）地耐力の確認 |  |  |  |  | Ｃ |  |  |
|  | ｂ）種類（布、べた、くい他）形状、寸法の確認 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |
|  | ｃ）材料、配筋状況等の確認 |  |  |  |  | Ｃ |  |  |
|  | ｄ）地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認） |  |  |  |  | Ａ |  |  |
|  | ｅ）床下換気孔（又はこれに代わるもの）の確認 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |
| ④土台 | アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置、緊結状況の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤柱 | ａ）欠込み部の補強の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ）継手及び仕口の接合方法の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥横架材 | ａ）構造耐力上支障のある欠込みのないことの確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ）継手及び仕口の接合方法の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦筋かい等 | ａ）欠込み部の補強の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ）壁を設け又は筋かいをいれた軸組の配置及び種類の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｃ）継手及び仕口の接合方法の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｄ）面材の取り付け方法の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧床組 | ａ）火打ち材の設置状況等の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ）床高さ（又は床下防湿）の確認 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑨小屋組 | ａ）火打ち材、振れ止めの設置状況等の確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ）継手及び仕口の接合方法の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩防腐防蟻措置 | 防腐、防蟻措置の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |
| ⑪不具合の処置及び照合結果の考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１　検査機関とは、建築主事又は指定確認検査機関を言う

２　検査方法

（A：工事現場で目視により検査する　B：工事現場で検査機器等を用いて計測検査する

C：工事監理者報告等の確認による）